ABSTRAK

Kementerian kesehatan RI

Politeknik Kesehatan kemenkes Surabaya

Program studi D-III Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan

Tugas Akhir, Juni 2019

DIO FEBRI PRADANA

RANCANG BANGUN ALAT PENCACAH SAMPAH ORGANIK DENGAN SKALA RUMAH TANGGA

(vi + 37 halaman + 3 tabel + 1 lampiran )

Pengelolaan sampah kota di Indonesia menjadi masalah actual seiring dengan semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak pada semakin banyaknya jumlah sampah yang di hasilkan.

Tujuan penelitian ini adalah membuat alat pencacah sampah organic manual skala rumah tangga. Sumber bahan kompos dari sayuran sawi dan daun kering. Spesifikasi alat tersebut mempuyai ukuran Ukuran box coper (tempat cacahan : 29 cm x 26 cm dengan diameter corong masuknya bahan kompos : 10 cm. Tempat keluarnya bahan yang sudah di giling : 12 cm. Tinggi alat pencacah sampah manual : 63 cm. Jarak antara roda kecil dan besar : 54 cm. dengan diameter roda kecil : 5,5 cm. diameter roda besar 14 cm. Ukuran panjang pedal : 16 cm. Panjang kerangka alat pencacah sampah manual : 49 cm. Panjang dan lebar tumpuan/ klaker : 13 cm x 13 cm. Lebar kerangka alat pencacah sampah manual : 29 cm. Panjang penyangga rantai dan kerangka : 50 cm

Hasil penelitian jenis sampah sisa sayuran sawi, daun kering hasilnya lembut bila di cacah sebanyak 2 kali hasilnya sesuai dengan ukuran yaitu 1 – 2 cm. ukurannya hasil cacahan sangat cocok buat bahan kompos. Sehingga dapat memanfaatkan kembali sampah yang di buang.

Saran dalam penelitian ini perlu Perlu di tambah pisau pencacah sampah organic yang lebih dari 2 karena biar hasilnya lebih bagus, perlu ditambahnya tempat duduk buat mempermudah pengguna.

Kata kunci : teknologi tepat guna, alat pencacah sampah, efektif penggunaan